添加vpnaas步骤：
1.控制节点：

yum install openstack-neutron-vpnaas
yum install ftp://195.220.108.108/linux/centos/7.3.1611/os/x86_64/Packages/libreswan-3.15-8.el7.x86_64.rpm

2.修改配置文件：

a.修改控制节点上/etc/neutron/neutron.conf文件，在service_plugins增加对VPN插件的支持，修改如下所示
service_plugins=router,firewall,metering,neutron_lbaas.service.loadbalancer.plugin.LoadBalancerPluginv2,neutron_vpnaas.services.vpn.plugin.VPNDriverPlugin
b.修改控制节点上/etc/neutron/neutron_vpnaas.conf文件
service_provider = VPN:libreswan:neutron_vpnaas.services.vpn.service_drivers.ipsec.IPsecVPNDriver:default
c.修改控制节点上/etc/neutron/vpn_agent.ini文件
在vpnagent中添加:
vpn_device_driver=neutron_vpnaas.services.vpn.device_drivers.libreswan_ipsec.LibreSwanDriver

3.因为vpnaas集成了l3-agent的类，所有vpn-agent实现了l3-agent的所有功能，所以如果启用vpn-agent，需要停掉l3-agent

systemctl stop neutorn-l3-agent
systemctl disable neutorn-l3-agent
启动vpn-agent
systemctl start neutron-vpn-agent

配置过程中出现的问题：

neutron.server启动失败：
查看日志发现No providers specified for 'VPN' service, exiting
因为在配置文件中修改添加了对vpn的支持，却没有安装vpn plugin，导致启动失败。安装了openstack-neutron-vpnaas后启动成功。

router删除interface失败：
查看日志发现是数据库中vpnservices这个表的结构与数据库中的表不同导致，查看/usr/lib/python2.7/site-packages/neutron_vpnaas/db/vpn/vpn_module.py中的vpnservices类，与数据库中的表进行比较，将缺少的子段添加进去，重启neutron-server和neutron-vpn-agent后成功。
错误信息（vpn-agent.log）：DBError (pymysql.err.InternalError) (1054, u"Unknown column 'vpnservices.external_v4_ip' in 'field list'")

vpn-service-create失败：
查看日志发现数据库中上面加的两个子段设置为不允许空，但是却传入空值，查看vpn_module.py代码发现是允许空值的，更改子段后重启服务，创建成功。

ipsec status失败：
执行ipsec status提示：whack: Pluto is not running (no "/var/run/pluto/pluto.ctl")
编辑配置文件：/etc/ipsec.conf
去掉注释 #version 2
执行ipsec setup start